## Slide 1
模拟集成电路分析与设计
主讲人：乐应波
邮箱：yingboyue@shiep.edu.cn
办公室：电信楼B418

## Slide 2
总课时：32 周学时：4 学分：2
参考书目：
[1]（美）拉扎维(Razavi, B.)著，陈贵灿等译.模拟CMOS集成电路设计.西安：西安交通大学出版社，2002.
[2] Philips E. ALLEN，CMOS Analog Integrated Circuits (Second Edition).北京：电子工业出版社，2002.
[3] PAUL R. Gray，et.al. Analysis and Design of Analog Integrated Circuits (Fifth Edition). Wiley, 2009.
[4] R. Jacob Baker. Circuit Design, Layout, and Simulation (Third Edition). Wiley, 2010.
考核方式：平时成绩40%+期末成绩60%

## Slide 3
5
无源与有源电流镜
6
放大器的频率特性
7
噪声
8
运算放大器简介
目录
CONTENT
1
绪论
2
MOS器件物理和器件模型
3
单极放大器
4
差动放大器
9
版图与封装

## Slide 4
第一章
模拟集成电路设计绪论

## Slide 5
集成电路的定义与分类
集成电路（IC：Integrated Circuit）
采用一定工艺，把电阻、电感、电容、晶体管等元件及布线互连，一起制作在一块半导体基片上，然后封装在一个管壳内，成为具备一定电路功能的微型结构。
按功能结构分为
模拟集成电路： Analog Integrated Circuit
例：收音机、录放机、电视机等
数字集成电路： Digital Integrated Circuit
例：3G手机、数码相机、计算机、数字电视等
混合集成电路：Hybrid Integrated Circuit

## Slide 6
集成电路的特点
体积小、重量轻、引出线和焊接点少、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于大规模生产
CMOS集成电路截面示意图：

## Slide 7
电路设计的抽象级别
器件内部电场和电荷传输
器件电特性和器件间的相互作用
组块功能
系统性能

## Slide 8
模拟/数字集成电路
模拟集成电路 | 数字集成电路
信号在幅值和时间上连续 | 信号在时间上离散，幅值上量化
电路级设计 | 系统级设计
基本器件尺度连续 | 基本器件尺度固定
定制化设计 | 标准化设计
较难应用CAD工具 | 成熟的CAD设计软件
需要精确建模 | 可使用时序模型
性能需要优化 | 可由软件编程
模块非通用 | 模块通用
难以自动布线 | 容易自动布线
动态范围由电源和噪声及线性度决定 | 没有动态范围的限制

## Slide 9
高速、高精度、低功耗ADC的设计是模拟电路设计中的难题之一
高性能放大器和滤波器设计也是热点研究课题
（a）自然界信号的数字化
（ b）增加放大器和滤波器以提高灵敏度
自然界信号的处理

## Slide 10
数字通信
数字信号通过有损电缆的衰减和失真 失真信号需放大、滤波和数字化后才再处理

## Slide 11
数字通信

## Slide 12
磁盘驱动电子学
恢复数据
硬盘存储和读出后的数据
存储数据

## Slide 13
无线接收机
接收机放大低电平信号时必须具有极小噪声、工作在高频并能抑制大的有害成分
无线接收天线接收到的信号(幅度只有几微伏)和噪声频谱

## Slide 14
光接受机

## Slide 15
传感器

## Slide 16
模拟集成电路设计流程
1、系统划分
按功能要求进行系统设计，并将系统指标进行划分。
2、电路设计
根据划分的电路指标完成电路设计。
3、前仿真
电路功能的仿真，包括功耗，电流，电压，温度，压摆幅，输入输出特性等参数的仿真。

## Slide 17
模拟集成电路设计流程
4、版图设计（Layout）
依据所设计的电路画版图。一般使用Cadence软件。
5、后仿真
对所画的版图进行仿真，并与前仿真比较，若达不到要求需修改或重新设计版图。
6、流片
将版图文件生成GDSII文件交予Foundry流片。

## Slide 18
模拟集成电路设计流程
7、测试
将流片后的芯片进行测试，分为在片测试和键合测试。
8、投产
对于设计成功的集成电路投入大规模生产。
9、封装
将生产的集成电路芯片进行封装。

## Slide 19
模拟集成电路设计的挑战
功耗
速度
噪声容限
面积
可能对电路设计提出截然相反的要求，因此是一个多指标优化问题
可测试性
可靠性
封装