## Slide 1
模拟集成电路分析与设计
主讲人：乐应波
邮箱：yingboyue@shiep.edu.cn
办公室：电信楼B418

## Slide 2
5
无源与有源电流镜
6
放大器的频率特性
7
噪声
8
运算放大器简介
目录
CONTENT
1
绪论
2
MOS器件物理和器件模型
3
单极放大器
4
差动放大器
9
版图与封装

## Slide 3
第二章
MOS器件物理基础

## Slide 4
MOSFET的结构

## Slide 5
MOSFET的结构
*D（收集载流子）、S（提供载流子）是对称的，可互换！
*所有pn结必须反偏！
*BJT 的pn结偏值呢？
Ldrawn：沟道总长度
LD：横向扩散长度
Leff：沟道有效长度， Leff＝ Ldrawn－2 LD
tox:氧化层厚度
Leff和tox影响电路性能

## Slide 6
MOSFET的结构
MOS管所有pn结必须反偏:
*NMOS-SUB接VDD！
*PMOS-SUB接VSS！
*阱中MOSFET衬底常接源极S
独立——灵活性

## Slide 7
器件符号
MOS管等效于一个开关!

## Slide 8
MOS器件的阈值电压
(c)反型的开始
(d)反型层的形成
(a)栅压控制的MOSFET
(b)耗尽区的形成
(VT界面电子浓度=P型衬底多子浓度的栅压）

## Slide 9
MOS器件的阈值电压
NMOS管VGS>VT、VDS=0（源、漏都接地）时的示意图

## Slide 10
MOS器件的阈值电压
NMOS管VGS>VT、0<VDS< VGS-VT时的示意图

## Slide 11
I-V特性推导
VG VD VT VGS VDS VT
沟道未夹断条件
边界条件:V(x)|x=0=0, V(x)|x=L=VDS

## Slide 12
I-V特性推导

## Slide 13
I-V特性推导

## Slide 14
I-V特性推导

## Slide 15
I-V特性推导

## Slide 16
I-V特性推导
当VDS<<2(VGS-VTH)
ID 
nCox(VGS  VTH)VDS
电阻
深三极管区
等效为一个压控电阻

## Slide 17
例题

## Slide 18
I-V特性推导
NMOS管VGS>VT、VDS>VGS+VT时的示意图
电子
耗尽区

## Slide 19
I-V特性推导
饱和区的MOSFET（VDS≥ VGS－VT）
V' DS  VGS  VTH (Pinch  off )
Qd(x)  WCox(VGS V(x)  VTH)
当V(x)接近VGS-VT，
Qd(x)接近于0，即反型层将在X≤L处终止，沟道被夹断。

## Slide 20
I-V特性推导
饱和区的MOSFET（VDS≥ VGS－VT）
平方律特性

## Slide 21
I-V特性推导
NMOS
PMOS

## Slide 22
I-V特性推导

## Slide 23
MOS管工作状态的判断
NMOS饱和条件：Vg -Vd<VTHN
PMOS饱和条件：Vd-Vg <|VTHP|
判断MOS管是否工作在饱和区时，不必考虑Vs

## Slide 24
例题
在VDS-VGS平面上，画出NMOS晶体管的三个工作区

## Slide 25
MOSFET的跨导
L
gm  2nCox W ID

2ID
VGS  VTH

## Slide 26
例题
画出跨导相对VDS的曲线

## Slide 27
二级效应
MOS管的阈值电压VT及体效应
Cox：单位面积栅氧化层电容
ΦMS：多晶硅栅与硅衬底功函数之差
Qdep耗尽区的电荷,是衬源电压VBS的函数

## Slide 28
二级效应
MOS管的开启电压VT及体效应

## Slide 29
二级效应
沟道长度调制

## Slide 30
二级效应
沟道长度调制
L
L’
L'  L  L
1/ L'  1 (1  L / L)
L
1/ L'  1 (1  V
DS), V
DS  L / L
ID 
L
nCox W
2 L
(VGS  VTH )2 (1  VDS)
:沟道调制系数
沟道越长, 越小

## Slide 31
二级效应
沟道长度调制

## Slide 32
二级效应
亚阈值导电性

## Slide 33
MOS器件版图

## Slide 34
MOS器件电容
四类电容：
氧化层电容
耗尽层电容
栅-源、栅-漏覆盖电容
源-衬、漏-衬结电容
极板单位面积电容
侧壁单位长度电容

## Slide 35
MOS器件电容
对于图a:CDB=CSB = WECj + 2(W+E)Cjsw
对于图b: CDB=(W/2)ECj+2((W/2)+E)Cjsw
CSB=2((W/2)ECj+2((W/2)+E)Cjsw
= WECj +2(W+2E)Cjsw

## Slide 36
MOS栅级电阻

## Slide 37
MOS小信号模型
理想小信号模型
压控电流源表示沟道长度调制效应
电阻表示沟道长度调制效应
压控电流源表示体效应

## Slide 38
MOS小信号模型
理想小信号模型
电阻表示沟道长度调制效应

## Slide 39
MOS小信号模型
压控电流源表示体效应

## Slide 40
MOS小信号模型

## Slide 41
本章重点
1.掌握MOSFET电流公式及跨导公式。
2.掌握MOSFET小信号等效电路。
3.掌握MOSFET的二级效应。
4.了解MOS管的PN结必须反偏，会根据MOS管B连接的方式判定是哪种衬底。

## Slide 42
网络课程
指定课程：学堂在线 电子科技大学
主讲教师：罗萍
提交要求：总成绩界面，
作业明细，
章节学习截图等

## Slide 43
网络课程