## Slide 1: 第7章 其他无源和 有源器件

## Slide 2: 本章内容
7.1 电容
    金属电容
    多晶硅电容
7.2 MOS管
    长MOS管
    宽MOS管
7.3 双极晶体管
    横向双极晶体管
    纵向双极晶体管
7.4 电感

## Slide 3: 7.1 电容
定义:能够存储一定量电荷的器件
结构：两块导电平板+由绝缘材料构成的电介质
电容器的特性：
ＤＣ特性：隔断ＤＣ电压
ＡＣ特性：对频率敏感的电阻
给电容器充电
随着电压频率增加，通过的AC电流增大
电容概述

## Slide 4: 7.1 电容
电容的AC特性
交流电压可以“通过”电容器，取决于电容器的容值和电压变化的频率。可以将电容器认为是一个对频率敏感的电阻。
理想电容器能完全阻断DC和仅允许通过某种频率的AC信号。因此，电容器被称为隔直电容器或耦合电容器
如图：DC不会通过电容器短接到地，而高频噪声则与地短接。这种电容被称之为去耦电容
噪声过滤器
电容概述

## Slide 5: 7.1 电容
平板电容
l 、w为电容器长和宽
Ｃ１由电介质的厚度以及介电常数决定，Ｃ１的单位通常是每平方微米飞法
考虑到德耳塔误差，实际的表面电容：
电容值计算

## Slide 6: 7.1 电容
边缘电容
产生原因:电容器边缘对下极板的临近效应
总电容Ctotal:=平板电容+边缘电容
问：需要一个5pF的正方形电容器。假设工艺无误差且给定的单位边缘电容为2.9fF/um,单位面积电容为7.1fF/um2,精度要求达到99%，电容器的尺寸是多少？
电容值计算

## Slide 7: 7.1 电容
FET栅与衬底之间存在
寄生电容
N阱电容器的下极板明显存在着串联电阻（由于N阱电阻）
减小串联电阻的方法：
在下极板放置接触孔降低串联电阻，如采用马蹄形的接触孔。
多晶硅与N阱之间覆盖部分的面积为电容器的面积，N+为下极板的接触区
N阱电容

## Slide 8
N阱电容的寄生电容
N阱与P衬底之间形成的电容器
介质?——PN结势垒
7.1 电容
N阱电容

## Slide 9
金属电容
金属电容器上下极板都为金属，消除了PN结的寄生电容，为了保证构成上下极板的金属不短路，采用厚介质层。因此，金属电容常称为MIM电容。
7.1 电容
金属电容

## Slide 10
下图中金属面积很大，平板电容占主导地位。该电容形成了极大的底板寄生电容，即metal1与衬底之间的电容，可达到期望电容值的80%，从而降低电路响应速度，增加功耗。
使用metal1和metal2的平行板电容器
如果单位面积电容值为50aF/um2,那么要制作1pF电容需要占用的面积为100um×200um
7.1 电容
金属电容

## Slide 11
为了降低底板寄生电容影响，采用右图结构。
图中，假设金属层间的单位面积电容仍为50aF/um2,得到1pF电容需要的面积为100um×66um，与只采用metal1和metal2的电容相比，面积减小了1/3
注意：金属层（目前常用Cu）的厚度随着远离衬底而增大。
使用metal1~metal4的平行板电容器剖面图
7.1 电容
金属电容

## Slide 12
何时边缘电容占主导？
右图显示了metal1层典型的最小线宽和间距，此时边缘电容占主导。单位长度电容值为50aF/um,而底板寄生电容为25aF/um
边缘电容占主导地位时的典型尺寸
两条金属线构成的电容
7.1 电容
金属电容

## Slide 13
如果金属线实现电容时使用了metal2和via1,由于金属层之间增加了通孔，所以边缘电容（有时称为横向电容）是金属电容的主要组成部分。
采用两层金属和通孔实现横向电容
7.1 电容
金属电容

## Slide 14
为了避免数字噪声耦合到电容中，通常在电容上方加入接地层以屏蔽
7.1 电容
金属电容

## Slide 15
金属电容器类型
SiO2介质金属电容器
叠层金属电容器
氮化物介质金属电容器
7.1 电容
金属电容

## Slide 16
上图中 叠层电容通过正确地交叉连接金属，可以在单位芯片面积上获得更大电容
氮化硅电容的介质材料采用高介电常数的薄层氮化硅获得较大电容，取代厚的二氧化硅介质，减少电容的体积
7.1 电容
金属电容

## Slide 17
在有的CMOS工艺中，可能会采用另外一层多晶硅层poly2，用它来形成电容（poly-poly电容）或形成MOS管的栅（非poly1)
多晶硅电容两层poly之间的硅氧化物介质层的厚度与MOS管的栅氧厚度相近。
7.1 电容
多晶硅电容

## Slide 18
poly-poly电容的版图和剖面图
7.1 电容
多晶硅电容

## Slide 19
下图为poly-poly相关寄生电容。最大的寄生电容为poly1到衬底的电容，即底极板寄生电容。
7.1 电容
多晶硅电容

## Slide 20
电容温度系数
电容的一阶温度系数TCC表示为：TCC=1/C·dC/dT
电容与温度之间的函数关系为：
C(T)=C(T0)*[1+TCC·(T-T0)]
其中C(T0)为温度T0下的电容值。
Poly-poly电容的TCC典型值为20ppm/℃
7.1 电容
电容温度系数

## Slide 21
电容电压系数
电容的一阶电压系数为：VCC=1/C·dC/dV
电容与电压的函数关系为：
C(V)=C(V0) ·(1+VCC·V)
其中C(V0)为零电压时的电容值，V为两极板之间的电压。
Poly-poly电容的电压系数为10ppm/V
7.1 电容
电容电压系数

## Slide 22: 7.2 MOS管

## Slide 23: 7.2 MOS管
MOS管存在长度和宽度缺陷
  横向扩散
  氧化物侵蚀
MOS管存在的寄生效应
  源/漏耗尽电容
  源/漏寄生电阻

## Slide 24: 7.2 MOS管
横向扩散
对于源区和漏区进行注入时，注入原子会横向扩散到栅poly下方，则栅的有效长度为：
Leffective=Ldraw-2Ldiff
其中Ldiff为横向扩散的长度,Ldraw 为绘制宽度。为了使横向扩散最小化，通常采用轻掺杂漏（LDD，lighted Doped Drain）

## Slide 25: 7.2 MOS管
氧化物侵蚀
当定义有源区时，active掩模层不能精确绘出场氧FOX的图形，使氧化层可能侵入有源区，减小有源区开口面积。
有效的有源区宽度为：Weffective=Wdraw-2Wenc
其中Wdraw为绘制宽度，Wenc为氧化物侵蚀宽度

## Slide 26: 7.2 MOS管
横向扩散和氧化物侵蚀示意图

## Slide 27: 7.2 MOS管
源/漏耗尽电容
制作在体中形成源漏的PN结有一个耗尽电容，该电容由底板电容和侧壁电容组成。

## Slide 28: 7.2 MOS管
源/漏寄生电阻
如图，较长的有源区给MOS增加了一个串联的源/漏寄生电阻，这个电阻由源/漏中的方块数（NRS/NRD)决定，如 NRS=长/宽
源或漏的串联电阻：Rs=NRS*Rsh 或RD=NRD*Rsh,其中Rsh为方块电阻

## Slide 29: 7.2 MOS管
源/漏寄生电阻
上面版图中，采用有源区将MOS管的源或漏的接触孔从栅poly旁边挪开，这种结构对于需要从紧挨着栅poly的区域走金属线很有帮助，然而有源区的长度给MOS管增加了一个串联的寄生电阻

## Slide 30: 7.2 MOS管
场效应管的版图
源/漏串联寄生电阻的模型

## Slide 31
右图中，active层在poly之下“迂回前行”。active两侧都与metal1相连以形成源和漏连接。
MOS管的长度由poly和源漏接触之间的有源区交叠部分（图中虚线箭头的长度）决定。MOS管的宽度为poly下方active的宽度。长MOS管具有高的开关电阻
7.2 MOS管
长MOS管的版图

## Slide 32
7.2 MOS管
宽MOS管的版图

## Slide 33
MOS管的宽度等于active之上的poly的宽度W乘以poly“分支”的个数：MOS管宽度=分支个数×W
MOS管的长度由poly的长度决定
MOS管之间的源和漏能够共享，这种版图画法能够最小化面积。
7.2 MOS管
宽MOS管的版图

## Slide 34
当一个宽MOS管有偶数个分支时，poly一侧的active的面积比另一侧的active面积大。导致了该侧具有更大的寄生耗尽电容。通常对于高速设计，将MOS管寄生电容比较大的一端放置在靠近地（NMOS管）或是Vdd（PMOS管）
7.2 MOS管
宽MOS管的版图

## Slide 35
强反型下的NMOS器件
在氧化层下方形成了沟道
FOX为场氧
GOX为栅氧
7.2 MOS管
MOS管电容的定性描述

## Slide 36
耗尽状态下的NMOS器件
7.2 MOS管
MOS管电容的定性描述

## Slide 37: 7.3 电感
右手定则
分立电路中电感线圈
电感阻碍高频信号通过
传输线
传输线上的寄生现象
典型的传输线的宽度应大于最小线宽，且使用最低电容的金属层（通常是工艺中的最后一层金属）
传输线的拐角特征化：
信号的反射

## Slide 38: 7.3 电感
螺旋电感
优点：节约空间；总电感量比相同长度直导线产生的电感量大
缺点：寄生电阻大，将影响电感的Q值
叠层电感

## Slide 39
FET和NPN晶体管的开关特性比较
器件的速度：
FET:栅长L决定了器件的速度
Bipolar：基区的宽度决定速度
纵向Bipolar：采用层堆积的方法制备，比较横向结构有开关速度优势
纵向结构
横向结构
横向NPN为满足接触需要，P区变大
7.4 双极晶体管
纵向双极晶体管

## Slide 40
层的结构
1、制造集电区
2、扩散区展宽
3、注入埋层连接区
4、在埋层上方制备基区
5、在基区中扩散发射区
6、形成金属接触
纵向NPN管的顶视图
7.4 双极晶体管
纵向双极晶体管

## Slide 41
NPN管的寄生效应
器件的工作区域
基区超过了真正所需要的区域，产生了严重的寄生电阻，并串联到表面的接触层
集电区也超出了边界，导致集电区串联电阻，集电区和衬底之间存在一个很大的寄生电容
所有的寄生参数中最突出的是基区电阻和集电区电容
7.4 双极晶体管
纵向双极晶体管

## Slide 42
制造横向PNP管的原因
基于BiCMOS工艺制备纵向PNP时，需要额外的一层来隔离底部的集电区,使工艺成本提高。（用BiCMOS工艺制备纵向NPN管时不需要隔离层。）因此在大多数BiCMOS工艺中，一般会使用成本低的横向PNP管。
横向PNP管
共用了P型区的两个PNP管
横向PNP环状版图
7.2 双极晶体管
横向双极(PNP)晶体管

## Slide 43
BiCMOS工艺中的双极晶体管
7.4 双极晶体管
横向双极(PNP)晶体管

## Slide 44
利用跟踪二极管D1测量R1上的电压（R1=R2）
左图：省略集电极构成跟踪二极管但与双极晶体管并不完全匹配，最好采用双极晶体管
在不影响原来电路的前提下测量R2两端的电压
7.5 二极管
MOS管构造二极管的应用

## Slide 45
ESD（Electro-static discharge ）保护
衬底ESD二极管(衬底二极管）
环形结构使PN结面宽度最大
N阱ESD二极管（阱二极管）
7.5 二极管
MOS管构造二极管的应用

## Slide 46
圆形版图
特点：无拐角，防止电荷集中导致高压高电流破坏二极管
梳状结构版图
特点：降低电阻，易控制，更紧凑
7.5 二极管
二极管特殊版图结构